## Slide 1
SEMESTRE ACADÉMICO 2012-I
Agosto 2010
Redes y Comunicaciones II
SESIÓN 3
Solución de Problemas de Redes Conmutadas
ING. SERGIO UNTIVEROS

## Slide 2
Technology | Use
Fast Ethernet | Conecta dispositivos End-User a switches de acceso
Gigabit Ethernet | Conecta switch de acceso a switchs de distribución y también conecta servidores a switches
10-Gigabit Ethernet | Proporciona alta velocidad a conexiones switch-a-switch, Backbones
EtherChannel | Proporciona Alta velocidad switch-a-switch, backbones con redundancia
Tecnologías de Interconexión

## Slide 3
Equipos y Cableado
Cada conexión proporciona un adecuado ancho de banda para el total de tráfico agregado sobre el enlace.

## Slide 4
Agregación lógica de enlaces similares entre switches
Balanceo de carga (load-shares) a través de los enlaces
Es visto como un solo puerto lógico de STP
Redundancia
Ventajas del EtherChannel

## Slide 5
Topología redundante elimina un único punto de falla.
Topología redundante causa tormentas de broadcast, copias de múltiples frames y tablas de direcciones MAC inestables
Topología Redundante

## Slide 6
La estación D envía frames de broadcast.
Todos los frames de broadcast son flooded a todos los puertos excepto al puerto de origen
Broadcast Frames

## Slide 7
Host X envía un broadcast.
Los switches continúan propagando el tráfico de broadcast continuamente.
Tormentas de Broadcast

## Slide 8
El Host X envía un unicast frame al Router Y
La dirección MAC del router Y no has sido aprendido por ningún switch.
El Router Yrecibirá dos copias del mismo frame.
Multiple frame copies

## Slide 9
Host X envía un frame unicast al Router Y.
La dirección MAC del router Y no ha sido aprendido por ningún switch.
El switch A y B aprenden la dirección MAC del host X en el puerto 1.
El Frame al router Y es flooded.
El switch A y B incorrectamente aprende la dirección MAC del host en el puerto 2.
MAC Database Instability

## Slide 10
Proporciona una topología redundante libre de loop ubicando ciertos puertos en estado de blocking.
Publicado en la especificación 802.1D.
Mejorado con la implementación Cisco PVST+.
Resolución de loop con STP

## Slide 11
Un root bridge por dominio de broadcast.
Un root port por nonroot bridge.
Un puerto designado (designate) por segmento.
Puertos no designado (Nondesignate) no son usados.
Operación del Spanning-Tree

## Slide 12
BPDU (default = sent every 2 seconds)
Root bridge = bridge with the lowest bridge ID
Bridge ID =
Bridge
Priority
MAC
Address
Selección del STP Root Bridge

## Slide 13
Spanning Tree cambia cada puerto a través de diferentes estados:
Estado de los puertos STP

## Slide 14
PortFast es configurado en puertos de acceso, no puertos trunk.
Describiendo PortFast

## Slide 15
spanning-tree portfast
SwitchX(config-if)#
Configures PortFast en una interface
spanning-tree portfast default
SwitchX(config)#
Habilita PortFast en todas las interfaces menos en los puertos trunk
show running-config interface interface
SwitchX#
Verifica que PortFast ha sido configurado en la interface
OR
Configurando y Verificando PortFast

## Slide 16
Ejemplo de operación del Spanning-Tree

## Slide 17
Link Speed | Cost (Revised IEEE Specification) | Cost (Previous IEEE Specification)
10 Gb/s | 2 | 1
1 Gb/s | 4 | 1
100 Mb/s | 19 | 10
10 Mb/s | 100 | 100
Spanning-Tree Path Cost

## Slide 18
Recálculo Spanning-Tree

## Slide 19
Per VLAN Spanning-Tree Plus

## Slide 20
Bridge ID without the extended system ID
Extended bridge ID with system ID
System ID = VLAN
PVST+ Extended Bridge ID

## Slide 21
Rapid Spanning-Tree Protocol

## Slide 22
  Cisco Catalyst switches soportan tres tipos de STPs:
    PVST+
    PVRST+
    MSTP
  El default STP para los switches Cisco Catalyst es PVST+ :
    Una instancia STP separada para cada VLAN
    Un root bridge para todas las VLANs
    No load sharing (Balanceo de Carga)
Configuración Default Spanning-Tree Protocol

## Slide 23
Habilitar PVRST+.
Designar y configurar un switch para ser el root bridge.
Designar y configurar un switch para ser el secundary root bridge.
Verificar la configuración.
Guía para configurar PVRST+

## Slide 24
spanning-tree mode rapid-pvst
SwitchX(config)#
Configures PVRST+
show spanning-tree vlan vlan# [detail]
SwitchX#
Verifies the spanning-tree configuration
debug spanning-tree pvst+
SwitchX#
Displays PVST+ event debug messages
Comandos para implementar PVRST+

## Slide 25
The spanning-tree mode is set to PVRST.
SwitchX# show spanning-tree vlan 30
VLAN0030
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 24606
Address 00d0.047b.2800
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 24606 (priority 24576 sys-id-ext 30)
Address 00d0.047b.2800
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
-------- ----- --- --- -------- ----
Gi1/1 Desg FWD 4 128.1 P2p
Gi1/2 Desg FWD 4 128.2 P2p
Gi5/1 Desg FWD 4 128.257 P2p
Verificación PVRST+

## Slide 26
Configurando el Root y Secundary Bridges

## Slide 27
Configuring the Root and Secondary Bridges: SwitchA
spanning-tree vlan 1 root primary
This command forces this switch to be the root for VLAN 1.
spanning-tree vlan 2 root secondary
This command configures this switch to be the secondary root for VLAN 2.
OR
spanning-tree vlan # priority priority
This command statically configures the priority (increments of 4096).
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#
SwitchA(config)#

## Slide 28
spanning-tree vlan 2 root primary
This command forces the switch to be the root for VLAN 2.
spanning-tree vlan 1 root secondary
This command configures the switch to be the secondary root VLAN 1.
OR
spanning-tree vlan # priority priority
This command statically configures the priority (increments of 4096).
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#
SwitchB(config)#
Configuring the Root and Secondary Bridges: SwitchB

## Slide 29
Gracias