Configurando un switch multilayer

Hace unas semanas revisamos la configuración básica de un switch LAN capa 2, un Catalyst 2960. Dado que surgieron algunas consultas referidas a la configuración de switches multilayer o switches capa 3, vamos ahora a ver los aspectos básicos de la configuración de este tipo de dispositivos.

Para esto, una vez más, tomaremos como base una topología simple que nos servirá de ejemplo:

En nuestro ejemplo:

- Se han configurado w VLANs (VLAN 2 y 3) en un switch capa 2 (Catalyst 2960).

- Cada VLAN ha sido mapeada a una subred diferente: VLAN 2 a la 172.16.2.0/24, VLAN 3 a la 172.16.3.0/24.

- Nuestro switch capa 2 se conecta al switch multicapa utilizando un enlace troncal IEEE 802.1Q a través del cual se transportan todas las VLANs.

- El switch multilayer, a su vez, está conectado el router de borde utilizando un enlace capa 3 que corresponde a la subred 172.16.1.0/24.

Veamos ahora los aspectos específicamente referidos a capa 3 en el switch Catalyst 3560. He insertado en forma de comentario resaltado en rojo diferentes notas respecto de esta configuración:

Versión 12.2

!

! Activa el enrutamiento IP

ip routing

!

! Creación y configuración de VLAN

! Esto no aparece en el archivo de configuración

vlan 2

name VENTAS

vlan 3

name ADMIN

!

!

! Configuración del enlace troncal

interface FastEthernet0/2

description puerto troncal

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

!

! Definición de la interfaz capa 3

interface FastEthernet0/24

description conexion Cat3560 -- Cisco28xx

no switchport

ip address 172.16.1.10 255.255.255.0

no shutdown

!

! Creación de una SVI para la VLAN 2

interface Vlan2

description Gateway de la VLAN 2

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! Creación de una SVI para la VLAN 3

interface Vlan3

description Gateway de la VLAN 3

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

no shutdown

!

! Configuración del protocolo de enrutamiento

no ip classless

router rip

version 2

network 172.16.0.0

!!

end