PROYECTO DE REDES

Una organización desea implementar una red privada entre sus distantes cedes en diferentes departamentos, habiendo comunicación entre ellos con varias tecnologías y sistemas de seguridad.

- DISEÑO DE LA RED

Desarrollaremos la mejor alternativa para la ubicación de los puntos de red y equipos de conectividad de acuerdo a la infraestructura del lugar.

- ESTABLECIENDO LOS REQUERIMIENTOS DE LA RED

Equipos a solicitar:

- INSTALACIÓN

Realizamos las instalaciones por Departamentos.

- ASIGNAMOS PLAN IP

Asignamos direcciones IPs a todos los equipos de cada departamento, esto establecerá comunicación dentro de cada departamento (Red LAN).

Conectividad total en cada departamento.

Comandos utilizados por cada Router de cada departamento

R1

¡

enable

conf ter

int fa 0/1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

exit

write

!

R3

¡

enable

conf ter

int fa 0/1

ip address 192.168.50.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

exit

write

!

Asignamos direcciones IPs a capa Computadora según el plan IP

- TECNOLOGIA VLAN

Esta tecnología será aplicada al departamento de Lima.

1) Diagrama de VLAN

Cada VLAN ha sido mapeada a una subred diferente:

VLAN 2 a la 172.16.4.0/24

VLAN 3 a la 172.16.5.0/24

- Comenzaremos con las aéreas de CONTABILIDAD y VENTAS

El switch capa 2 SLCV se conecta al switch multicapa SM utilizando un enlace troncal IEEE 802.1Q a través del cual se transportan todas las VLANs.

1.1 CONFIGURACION DEL  SM (Switch Multilayer).

Entramos en modo de configuración

enable

Activamos el enrutamiento IP

Conf ter

ip routing

Creación de VLAN

Conf ter

Vlan 4

Name CONTABILIDAD

exit

Configuración del enlace troncal

Conf ter

interface FastEthernet0/2

description puerto troncal

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

Definición de la interfaz capa 3

interface FastEthernet0/1

description conexion SM – R4

no switchport

ip address 172.16.1.10 255.255.255.0

no shutdown

Creación de una SVI para la VLAN 4

interface Vlan4

description Gateway de la VLAN 4

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

¡

Configuración del protocolo de enrutamiento  SM

Conf ter

router rip

version 2

network 172.16.0.0

end

1.2 Configuración del Switch SLCV

Entramos en modo configuración

Configuración del enlace troncal

Conf ter

interface FastEthernet0/2

description puerto troncal

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

Configuración de VLAN CONTABILIDAD Y VENTAS

enable

vlan database

vlan 4 name CONTABILIDAD

exit

conf ter

int fa 0/4

switch access vlan 4

exit

Asignamos IP a cada PC según la red asignada

Comprobamos conectividad entre VLAN

2. Configuración VLAN en el área de INGENIERIA

2.1 CONFIGURACION DEL  SM (Switch Multilayer).

Creación y configuración de VLAN

Conf ter

Vlan 3

Name INGENIERIA

exit

Configuración del enlace troncal

Conf ter

interface FastEthernet0/3

description puerto troncal

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

Creación de una SVI para la VLAN 3

interface Vlan3

description Gateway de la VLAN 3

ip address 172.16.5.1 255.255.255.240

no shutdown

¡

2.2 Configuración del Switch SLI

Configuración del enlace troncal

Conf ter

interface FastEthernet0/3

description puerto troncal

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

Configuración de VLAN INGENIERIA

enable

vlan database

vlan 3 name INGENIERIA

exit

conf ter

int fa 0/2

switch access vlan 3

exit

3. Configuración VLAN en el área de SERVIDORES

2.1 CONFIGURACION DEL  SM (Switch Multilayer).

Creación y configuración de VLAN

Conf ter

Vlan 2

Name SERVIDORES

exit

Configuración del enlace troncal

Conf ter

interface FastEthernet0/10

description Puerto troncal Servidores

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport mode trunk

exit

¡

Creación de una SVI para la VLAN 2

interface Vlan2

description Gateway de la VLAN 2

ip address 172.16.4.1 255.255.255.240

no shutdown

2.2 CONFIGURACION DEL  SWITCH SERVER

CONFIGURACION DE ROUTER

R1

enable

conf	ter

int se0/0

ip add 10.10.10.1 255.0.0.0

no shutdow

AIRE

enable

conf	ter

int se0/0

ip add 10.10.10.2 255.0.0.0

no shutdow

clock rate 250000

!

EXIT

INT SE 0/1

ip add 13.13.13.2 255.0.0.0

no shutdow

R4

EN

CONF TER

INT SE1/0

IP ADD 12.12.12.2 255.0.0.0

NO SHUT

CLOCK RATE 250000

EXIT

INT SE1/1

IP ADD 11.11.11.2 255.0.0.0

NO SHUT

CLOCK RATE 250000

EXIT

INT SE1/2

IP ADD 13.13.13.2 255.0.0.0

NO SHUT

CLOCK RATE 250000

EXIT

# Text boxes

REDES

Docente:

Sergio Untiveros

Aviles

Estudiante:

Fidel Bonifacio

Castellares

Y TELECOMUNICACIONES II

2012

TUTORIAL

VIII Ciclo

UNIVERSIDAD AUTONOMA

DEL PERU

R2

¡

enable

conf ter

int fa 0/1

ip address 192.168.100.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

exit

write

!

R4

¡

enable

conf ter

int fa 0/1

ip address 172.16.1.1 255.255.255.248

no shutdown

exit

exit

write

!

VLAN 4 a la 172.16.2.0/24

VLAN 5 a la 172.16.3.0/24.

Conf ter

Vlan 5

Name VENTAS

exit

Creación de una SVI para la VLAN 5

interface Vlan5

description Gateway de la VLAN 5

ip address 172.16.3.1 255.255.255.0

no shutdown

!

enable

vlan database

vlan 5 name VENTAS

exit

conf ter

int fa 0/3

switch access vlan 5

exit

Configuración de VLAN SERVIDORES

enable

vlan database

vlan 2 name INGENIERIA

exit

conf ter

int fa 0/1

switch access vlan 2

exit

conf ter

int fa 0/2

switch access vlan 2

exit

conf ter

int fa 0/3

switch access vlan 2

exit

R2

enable

conf	ter

int se0/0

ip add 11.11.11.1 255.0.0.0

no shutdow

EXIT

!

R3

enable

conf	ter

int se0/0

ip add 12.12.12.1 255.0.0.0

no shutdow

EXIT

!